Приложение 4

к решению Городской Думы

муниципального образования «Город Астрахань»

Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

При разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых районов, магистралей городов, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, а также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов (далее - объекты) должны соблюдаться санитарные правила.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования  (далее – санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Зоны с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы) указаны в схеме зон с особыми условиями использования территории.

Объекты, в отношении которых выносились санитарно-эпидемиологические заключения управлением Роспотребнадзора по Астраханской области представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № на карте | Наименование | Адрес | СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1п | Завод им. Карла Маркса | ул. Набережная Приволжского Затона, 20 | с С - 10 м; с СВ, В, ЮВ, ЮЗ, З, Ю - по границе предприятия; в направлении с В на З на протяжении 150 м, далее на протяжении 80 м в том же направлении, уходя в ЮЗ сторону на расстоянии 7 м от границы предприятия и далее вновь по границе; с СЗ - 71 м | СЗЗ принята на основании санитарно – эпидемиологического заключения № 30.АЦ.02.000.Т.000221.06.15 от 22.06.2015 г. (проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны) |
| 2п | Промплощадка «Городской участок СМиТ» и «Центральный РЭС» | ул. Сун Ят-Сена/ Куликова, 75/69 | 100 | № 30.АЦ.02.000.Т.000508.07.10 от 22.07.2010 г. (проект организации санитарно-защитной зоны) |
| 3п | Бойня | ул. Адмирала Нахимова, 271 | - | Решение управления по Астраханской области федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека о прекращении санитарно-защитной зоны производственной площадки от 20.12.2018 № 3-СЗЗ0005 |
| 4п | ООО Кондитерская фабрика "КАРОН" ОАО (Горпром комбинат) | ул. Джона Рида, 6а | По границам территории | СЗЗ принята на основании санитарно – эпидемиологического заключения. № 30.АЦ.02.000.Т.000255.04.08 от 14.04.2008 г. (проект организации санитарно-защитной зоны) |
| 5п | ООО "ПО "Железобетон" | ул. Фунтовское шоссе 2/ Пушкина 50 | 300 | СЗЗ принята на основании санитарно – эпидемиологического заключения № 30.АЦ.02.000.Т.000545.12.15 от 25.12.2015 г. (проект организации санитарно-защитной зоны) |
| 6п | ЖБК-2 | ул. Боевая, 119 | 100 | П. 7.1.4. Строительная промышленность Класс IV – СЗЗ 100 м Пункт 5. Установка по производству бетона. Санитарно-эпидемиологического заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000054.01.07 от 26.01.2007 г. (проект организации санитарно-защитной зоны) |
| 7п | АО "ССЗ им. Ленина" | ул. Немова, 2 | - | Решение управления по Астраханской области федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека о прекращении санитарно-защитной зоны производственной площадки от 27.12.2018 № 30СЗЗ0006 |
| 8п | ОАО «Астраханское стекловолокно» | ул. Латышева д.8 | 100 | П.7.1.1. Химические объекты и производства КЛАСС IV – СЗЗ 100 м Пункт 16.Производство стекловолокна. Санитарно – эпидемиологического заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000523.09.14 от 24.09.2014 г. (проект организации санитарно-защитной зоны) |
| 9п | ФГУП "Астраханский судоремонтный завод ВМФ" Филиал «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка» | ул. Атарбекова, 37 | север, запад, восток – 300; юго-восток и юго-запад – 25; юг - 15 | Решение управления по Астраханской области федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека об установлении санитарно-защитной зоны объекта от 04.02.2019 № 30 СЗЗ 0019 |
| 10п | ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» (Астраханская ГРЭС) | ул. Августовская, 11в | 300 | П. 7.1.10. Производство электротехнической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива. Класс III – СЗЗ 300 м Пункт 1. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе. Санитарно – эпидемиологического заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000535.10.14 от 02.10.2014 г. (проект обоснования ориентировочных размеров санитарно-защитной зоны) |
| 11п | Асфальтобетон-ный завод, ООО, компания | ул. Краматорская, 192а | 500 | П 7.1.4. Строительная промышленость Класс II – СЗЗ 500 м Пункт 2. Производство асфальтобетона на стационарных заводах. Санитарно – эпидемиологического заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000036.01.15 от 29.01.2015 г. (проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны) |
| 12п | АстДомСтрой-Инвест, ООО | ул. Краматорская, 190 | с ЮЗ – 30 м, с остальных сторон – 300 м | СЗЗ принята на основании санитарно – эпидемиологического заключения № 30.АЦ.02.000.Т.000034.01.15 от 28.01.2015 г. (проект обоснования размеров санитарно-защитной зоны) |
| 13п | ООО "МеталлСтильКомпани" | ул. Волгоградское шоссе, 5 | По границам площадки | Решение управления по Астраханской области федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека об установлении санитарно-защитной зоны производственной площадки от 19.12.2018 г № 30СЗЗ0004 |
| 14п | АО «ССЗ им. Ленина» | пл. Заводская, 7 | 300 | П. 7.1.2.Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства Класс III – СЗЗ 300 м Пункт 17.Судоремонтные предприятия. Санитарно – эпидемиологического заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000094.02.08 от 15.02.2008 г. (проект организации санитарно-защитной зоны) |
| 15п | ТЭЦ-Северная | ул. Мосина, 1А | 300 | 7.1.10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива Класс III – СЗЗ 300 м Пункт 1. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный). Санитарно – эпидемиологического заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000118.03.15 от 23.03.2015 г. (проект санитарно-защитной зоны) |
| 16п | ООО «Каспийская мука» | ул. Акмолинская, 20 (литер строение ЕЕ и Ж) | 300 | СЗЗ принята на основании санитарно – эпидемиологического заключения № 30.АЦ.02.000.Т.000649.11.14 от 14.11.2014 г. (проект установления размера санитарно-защитной зоны) |
| 17кс | Стадион «Астрахань» | ул. Ползунова, 1Б | 300 | п.7.1.12. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг - Класс III -300 м – пункт 8 30.АЦ.02.000.Т.000062.03.16 от 09.03.2016 г. (проект санитарно-защитной зоны) |
| 18кс | АПАП-3 | ул. Басинская 2-я, д. 24 | 100 | п. 7.1.12. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг - Класс IV – 100 м - пункт 11 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000192.06.16 от 15.06.2016 г. |
| 19кс | ООО Альфа-Порт | ул. Дзержинского, 36 | 50 | п.7.1.14. Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции - Класс V – СЗЗ 50 м - пункт 1, 6 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000656.09.09 от 02.09.2009 г. (проект организации санитарно-защитной зоны) |
| 20кс | Нефтебаза № 5 | пл. Заводская, 82а | 500 | п.7.1.14. Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции - Класс II – СЗЗ 500 м - пункт 4 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000305.08.16 от 31.08.2016 г. (проект санитарно-защитной зоны) |
| 21пс | ПС 110/6 кВ Восточная Открытого типа | ул. Звездная, д. 35, литер строения Г | Кадастровый номер 30.12.2.187 | Решение № б.н. от 04.11.2017 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000250.07.16 от 29.07.2016 г. |
| 22тц | Торговый центр «Метро Кэш энд Кэрри» | ул. Заводская, 54 | 50 | п. 7.1.12 – Класс V 50 м – пункт 6 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000265.07.15 от 27.07.2015 г. |

Санитарно-защитные зоны кладбищ

На территории города Астрахани расположены 10 муниципальных кладбищ, одно городское кладбище расположено за границами города Астрахани в Наримановском районе п. Трусово по ул. Весенняя, 50.

Из 10 кладбищ, расположенных на территории города 4 действующих, 4 закрытых. По двум кладбищам, выявленным на территории города и расположенным в Советском районе по пер. 7-й и в Трусовском районе по
пер. 2-й Рыбацкий между ул. 2-я Басинская и ул. Павлодарская – нет сведений. Границы санитарно-защитных зон для данных объектов санитарно-эпидемиологическими заключениями не установлены.

При этом, согласно сведениям Управления Роспотребнадзора по Астраханской области размеры санитарно-защитных зон кладбищ, устанавливаются в соответствии с размерами, указанными главой 7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Таблица 2

| № на карте | Наименование | Адрес | СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1к | Кладбище (Закрытое) | ул. Софьи Перовской | 50 | п.7.1.12 - Класс V – 50 Пункт 3 |
| 2к | Кладбище (Закрытое) | ул. Началовское шоссе | 50 | п.7.1.12 - Класс V – 50 Пункт 3 |
| 3/1к | Кладбище 1-я очередь | ул. Рождественского | 500 | п.7.1.12 - Класс II – 500 м Пункт 5 |
| 3/2к | Кладбище 2-я очередь | ул. Рождественского | 300 | п.7.1.12 - Класс III – 300 м Пункт 2 |
| 4к | Центральное мусульманское кладбище | ул. Фунтовское шоссе, 74 | 500 | п.7.1.12 - Класс II – 500 м Пункт 5 |
| 5к | Мусульманское кладбище | ул. Сабан - Сияр | 500 | п.7.1.12 - Класс II – 500 м Пункт 5 |
| 6к | Кладбище | ул. 7-й пер. | 100 | п.7.1.12 - Класс IV– 100 м Пункт15 |
| 7к | Кладбище (Закрытое) | ул. 2-я Тувинская | 50 | п. 7.1.12 - Класс V – 50 м Пункт 3 |
| 8к | Кладбище | ул. 2-я Басинская | 100 | п.7.1.12 - Класс IV– 100 м Пункт15 |
| 9к | Кладбище | ул. 3-я Арзамасская | 100 | п.7.1.12 - Класс IV– 100 м Пункт15 |
| 10к | Кладбище (Закрытое) | пер. 2-й Рыбацкий | 50 | п.7.1.12 - Класс IV– 100 м Пункт15 |

Зоны охраны источников водоснабжения (ЗСО)
Санитарно-защитные зоны объектов МУП г. Астрахани.

Канализационные насосные станции

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения включают три пояса:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. В пределах первого пояса запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализирования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностностного стока и др.

Окончательные размеры зон охраны источников водоснабжения (ЗСО) утверждены для следующих объектов:

- Правобережные очистные сооружения водопровода – 2 (ПОСВ – 2);

- Правобережные очистные сооружения водопровода – 1 (ПОСВ – 1;

- Правобережные очистные сооружения водопровода – 3 (ПОСВ – 3);

- Левобережные очистные сооружения водопровода  (ЛОСВ);

- Водопроводные очистные сооружения мкр. Бабаевского (ВОС мкр. Бабаевского).

Окончательные размеры зон охраны источников водоснабжения (ЗСО)                              не установлены для водопроводной насосной станции (ВНС) в связи с чем данные зоны указаны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения).

Санитарно-защитные зоны утверждены для следующих объектов:

- Производственная база по ул. Джона Рида/Красная Набережная, 41/174;

- Правобережная производственная база по ул. Солянская, 25;

- Левобережные очистные сооружения водопровода (ЛОСВ);

- Водопроводные очистные сооружения мкр. Бабаевского (ВОС мкр. Бабаевского);

- Правобережные очистные сооружения водопровода – 1 (ПОСВ – 1);

- Правобережные очистные сооружения водопровода – 2 (ПОСВ – 2).

Для остальных объектов размер санитарно-защитных зон данных объектов принят в соответствии с п. 7.1.13.Канализационные очистные сооружения – таблица 7.1.2 «Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений» СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 3

| № на карте | Наименование | Адрес | ЗСО | СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ос | Производственная база | ул.Джона Рида/Красная Набережная, 41/174 |  | ЮЗ – 10; СВ, В, ЮВ – 30; с остальных сторон – 100 | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000103.04.17 от 03.04.2017 г. кадастровый номер: 30.12.2.195 |
| 2ос | ЮОСК | ул. Кабардинская, д. 1 |  | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.13 – таблица 7.1.2 |
| 3ос | ИП ЮОСК | ул. Кабардинская, д. 1 |  | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.13 – таблица 7.1.2 |
| 4ос | Иловые площадки | ул. 1-я Авиаторная |  | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.13 – таблица 7.1.2 |
| 5ос | ЛОСВ | сведения ограниченного доступа | 1 пояс, 2 пояс, 3 пояс | сведения ограниченного доступа | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000266.08.16 от 03.08.2016 г. |
| 6ос | ВОС мкр.Бабаевского | сведения ограниченного доступа | 1 пояс, 2 пояс, 3 пояс | сведения ограниченного доступа | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000267.08.16 от 03.08.2016 г. |
| 7ос | ПОСВ – №2 | сведения ограниченного доступа | 1 пояс, 2 пояс, 3 пояс | сведения ограниченного доступа | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000268.08.16 от 03.08.2016 г. |
| 8ос | ПОСВ – №1 | сведения ограниченного доступа | 1 пояс, 2 пояс, 3 пояс | сведения ограниченного доступа | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30.АЦ.02.000.Т.000265.08.16 от 03.08.2016 г. |
| 9ос | ПОСВ №3 | сведения ограниченного доступа | 1 пояс, 2 пояс, 3 пояс | 400 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.13 – таблица 7.1.2 |
| 10ос | Водопроводная насосная станция | сведения ограниченного доступа |  |  | Структурное подразделение ПОСВ- 2 |
| 11ос | Правобережная производственная база | ул. Солянская, 25 |  | Ю – 30; с остальных сторон –100 | Санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.08.2016 г. № 30.АЦ.02.000.Т.000264.08.16 |
| 12ос | ПОСК - 1 | ул. Абаканская, 14а |  | 400 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.13 – таблица 7.1.2 |
| 13ос | Отстойники ПОСК - 1 | район ерика Дарма |  | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.13 – таблица 7.1.2 |
| 14ос | ПОСК - 2 | ул. Перестроечная, 2 |  | 400 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.13 – таблица 7.1.2 |

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранные зоны примыкают к береговой линии (границам водного объекта), на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»).

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с вышеуказанными ограничениями, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, а именно запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со сведениями Нижне-Волжского БВУ на территории города Астрахани устанавливаются следующие водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы:

| Водный объект | Водоохранная зона, м | Прибрежная полоса, м |
| --- | --- | --- |
| р. Волга | 200 | 100 |
| р. Кривая Болда | 100 | 35 |
| р. Прямая Болда | 200 | 50 |
| ер. Казачий | 50 | 25 |
| р. Кутум | 100 | 35 |
| Канал им. 1 Мая | 50 | – |
| Приволжский затон | 50 | 25 |
| р. Царев | 100 | 35 |
| Золотой затон | 200 | 35 |
| р. Кизань | 200 | 200 |
| ер. Дарма | 100 | 35 |
| ер. Малая Дарма | 50 | 25 |
| пр. Заячья Воложка | 50 | 25 |
| ер. Солянка | 50 | 25 |